Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego systemu tomografii komputerowej.

- DOSTAWCA (WYKONAWCA)

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer faksu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |

- DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY (WYKONAWCY)

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Stanowisko/ pełniona funkcja: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

III.    SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Oczekiwane parametry techniczne/funkcjonalność/minimalne wyposażenie systemu tomografii komputerowej ( lub równoważne) | Kwantyfikowalna wartość parametru (jeśli dotyczy) | Parametry/ funkcjonalności /wyposażenie oferowanego systemu tomografii komputerowej* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wyposażenie systemu tomografii komputerowej oraz inne wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia |
| 1 | Lampa X-ray | min. 450KeV | * |
| 2 | Detektor płaski ekranowany | min.16 bit, 200 micronów na pixel, 40 cm x 40 cm, 2000 x 2000 pixeli | * |
| 3 | Detektor liniowy ekranowany | min.: 650 mm długości, 16 bit; rozdzielczości min.: 2000 pixeli i 200 micronów na pixel , | * |
| 4 | Stolik obrotowy przystosowany do sztywnego i stabilnego mocowania odlewów o zróżnicowanych gabarytach | nośność min.80 kg i co najmniej 4 osie ruchome | * |
| 5 | Baza granitowa umożliwiająca ustawienie zmiennej odległości źródło - detektor (FDD) | zakres zmiennej odległości co najmniej 1100 mm | * |
| 6 | Kabina tomografu wraz z certyfikatem zgodności, protokołem odbioru i potwierdzoną przenikalnością na max. poziomie 1 mikrosiwerta/h | TAK |  |
| 7 | Komputer sterujący do kontroli systemu tomografii komputerowej | TAK |  |
| 8 | Komputer do rekonstrukcji danych z co najmniej 5 letnią gwarancją | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie do rekonstrukcji danych posiadające możliwość bezpośredniego zestawienia wady z normami EN 12681 i ASTM 446 oraz wygenerowania raportu zgodności | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie do analizy rodzaju wady i jej nasilenia (klasa) zgodne z normą ASTM E2868-13e1, zawierającą albumy z wadami w postaci cyfrowej w bazie danych | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie do wizualizacji danych VG studio w wersji z możliwością analizy: porowatości, grubości ścianek, rodzaju występujących wad, pomiaru ich objętości i wielkości. Oprogramowanie zawiera możliwość generowania raportów. | TAK |  |
| 12 | Instalacja przedmiotu zamówienia u Zamawiającego w pomieszczeniu o wymiarach 5m x 5m x 2,6m | TAK |  |
| 13 | Bezpośredni podgląd na badany obiekt poprzez kamerę | TAK |  |
| 14 | Laser wskazujący padanie wiązki promieniowania na obiekcie | TAK |  |
| 15 | Pełne okablowanie i połączenia systemu chłodzenia oraz systemu zasilania rozmieszczone w sposób nie utrudniający dostarczenia i montażu odlewu na stoliku | TAK |  |
| 16 | Minimalna żywotność lampy przy pracy ciągłej | nie mniej niż 10000 h | * |
| 17 | Minimalna żywotność detektora przy pracy ciągłej | nie mniej niż 10000 h | * |
| 18 | Maksymalne wymiary badanego odlewu | nie mniejsze niż 600mm x 350mm x 750mm | * |
| 19 | Minimalna wielkość wad wykrywanych i zobrazowanych przez system tomografii komputerowej | nie większa niż 0,4 mm | * |
| 20 | System szybkiego montażu i demontażu filtrów | TAK |  |
| 21 | Elementy do kalibracji urządzenia zgodne z normą ASTM 1695 | TAK |  |

*- w polach kolumny nr 4 tabeli z gwiazdką (*) należy wskazać wartości parametrów oferowanego urządzenia, w pozostałych polach tabeli należy wskazać: TAK lub NIE.

- OFEROWANA CENA

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ………………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

- OKRES GWARANCJI (w miesiącach) – nie krótszy niż 24 miesiące

Oferowany przez naszą firmę okres gwarancji wynosi ……….miesięcy.

- ŻYWOTNOŚĆ DETEKTORA PŁASKIEGO PRZY PRACY CIĄGŁEJ (w godzinach) - min 10000 h

Żywotność oferowanego detektora płaskiego przy pracy ciągłej wynosi: …………………………….

- ŻYWOTNOŚĆ LAMPY PRZY PRACY CIĄGŁEJ (w godzinach) - min. 10000 h

Żywotność oferowanej lampy przy pracy ciągłej wynosi: ……………………………………………..

Oferta jest ważna przez 60 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu ofertowym.

Ja (My) niżej podpisany (-i) oświadczam (-y), że:

- Zapoznałem (-liśmy) się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, akceptuję (-my) je w pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń,  zapoznałem (-liśmy) się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i posiadam (-y) niezbędne dane do złożenia oferty.

- Gwarantuję (-my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania ofertowego, wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego modyfikacji (jeśli dotyczy) oraz złożonej oferty

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję (-my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

- nie uczestniczę (-my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

- informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że jestem (-śmy) świadomy (-i) odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń

…………………………..						………………………………

data sporządzenia oferty                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy

Załączniki:

2.1.	Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

2.2.	Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu (dotyczy wykonawcy)

2.3.	Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu (dotyczy podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca)

2.4.	Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

2.5.	Wykaz dostaw

2.6.	Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy)

# Footnotes

W miejscu na podpis i pieczęć należy złożyć czytelny podpis lub uzupełnić podpis pieczątką imienną oraz pieczęcią firmową