Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego elastycznego systemu obróbki skrawaniem FMS składającego się z dwóch środków trwałych tj. obrabiarki CNC i systemu paletyzacji z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania.

- DOSTAWCA (WYKONAWCA)

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer faksu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |

- DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY (WYKONAWCY)

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Stanowisko/ pełniona funkcja: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

III.    SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Oczekiwane parametry techniczne/funkcjonalność/minimalne wyposażenie obrabiarki CNC/systemu paletyzacji ( lub równoważne) | Kwantyfikowalna wartość parametru (jeśli dotyczy) | Parametry/ funkcjonalności /wyposażenie oferowanej obrabiarki CNC/systemu paletyzacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Obrabiarka CNC |
| Wyposażenie urządzenia |
| 1 | Poziome centrum frezarskie do obróbki odlewów żeliwnych | 1 szt. |  |
| 2 | Przygotowanie obrabiarki do podłączenia systemu wielopaletowego | TAK |  |
| 3 | Stożek wrzeciona BT50 | TAK |  |
| 4 | Magazyn narzędzi min. 240 pozycji | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy magazynu narzędzi | TAK |  |
| 6 | Max. Ø narzędzia 315 mm | TAK |  |
| 7 | System chłodzenia | TAK |  |
| 8 | System filtracji płynu chłodzącego | TAK |  |
| 9 | Pochłaniacz mgły olejowej | TAK |  |
| 10 | System antykolizyjny | TAK |  |
| 11 | System identyfikacji narzędzi poprzez oprawkę z chipem | TAK |  |
| 12 | System kontroli uszkodzonego narzędzia | TAK |  |
| 13 | Funkcja kontroli przeciążenia dla narzędzi podczas obróbki | TAK |  |
| 14 | Możliwość przesyłania programów po łączach LAN | TAK |  |
| 15 | Aktywny system zapobiegający wibracjom na maszynie podczas obróbki | TAK |  |
| 16 | Kontrola osadzenia palety | TAK |  |
| 17 | Wewnętrzny system transportu wiórów | TAK |  |
| 18 | Przenośnik odpadów przystosowany do transportu wiórów żeliwnych | TAK |  |
| 19 | Łącze i oprogramowanie pozwalające na współpracę z urządzeniem do ustawiania narzędzi firmy Zoller typ: Venturion 450/6 | TAK |  |
| 20 | System stabilizacji termicznej konstrukcji | TAK |  |
| 21 | System stabilizacji termicznej elektrowrzeciona maszyny | TAK |  |
| 22 | Chłodzenie natryskowe w przestrzeni roboczej obrabiarki | TAK |  |
| 23 | Oświetlenie systemu roboczego | TAK |  |
| 24 | Optyczna sonda pomiaru narzędzi | TAK |  |
| 25 | Sonda korekty bazy | TAK |  |
| 26 | Współpraca z systemem typu FMS | TAK |  |
| 27 | Wytaczanie interpolacyjne | TAK |  |
| 28 | System oszczędzania energii | TAK |  |
| 29 | Serwis on-line | TAK |  |
| Wymagania techniczne |
| 30 | Maksymalna średnica przedmiotu obrabianego | Nie mniej niż 1000 mm | * |
| 31 | Maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego | Nie mniej niż 1000 mm | * |
| 32 | Wymiary palety: 630 mm x 630 mm | TAK |  |
| 33 | Maksymalne obciążenie palety | Nie mniej niż 1200 kg | * |
| 34 | Stół obrotowy , pełna czwarta oś – pozycja co 0,001 stopnia | TAK |  |
| 35 | Maksymalna prędkość wrzeciona nie mniejsza niż 6 000 min.-1 | TAK |  |
| 36 | Minimalna prędkość wrzeciona nie większa niż 50 min-1 | TAK |  |
| 37 | Prędkość posuwu w osiach X/Y/Z: min. 60/60/60 m/min. | TAK |  |
| 38 | Maksymalna długość narzędzia | Nie mniej niż 630 mm | * |
| 39 | Maksymalna masa narzędzia | Nie mniej niż 30 kg | * |
| 40 | Chłodzenie przez wrzeciono | Nie mniej niż 15 bar | * |
| 41 | Moment max. wrzeciona | Nie mniej niż 500 Nm | * |
| 42 | Tolerancja pozycjonowania na osiach X/Y/Z zgodnie z normą ISO:230-2 | Nie więcej niż 0,005 mm | * |
| 43 | Czas zmiany narzędzia (wiór-wiór) | Nie więcej niż 4,5 sekundy | * |
| 44 | Maksymalny poziom hałasu | Nie większy niż 80 dB | * |
| System paletyzacji |
| Wyposażenie urządzenia |
| 45 | System paletowy typu FMS składający się z 36 palet (3 poziomy) wykonanych z dostarczonych przez Zamawiającego odlewów | 1 szt. |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy systemu paletowego | TAK |  |
| 47 | Stacja ładująco – rozładowująca – 2 sztuki | TAK |  |
| 48 | System zarządzający procesem obróbczym, narzędziami, programami obróbczymi, przyrządami obróbczymi; możliwość wymiany danych z systemem zarządzania produkcją GUSS INFO | TAK |  |
| 49 | Serwis on-line | TAK |  |
| Wymagania techniczne |
| 50 | Maksymalna prędkość przejazdu poziomego systemu paletyzacji | Nie mniej niż 2,5 m/s | * |
| 51 | Maksymalne przyspieszenie systemu paletyzacji | Nie mniej niż 0,7 m/s2 | * |
| 52 | Dokładność pozycjonowania systemu paletyzacji | Nie więcej niż ±2 mm | * |
| 53 | Maksymalna prędkość przejazdu pionowego systemu paletyzacji | Nie mniej niż 0,5 m/s | * |
| 54 | Maksymalna średnica przedmiotu obrabianego | Nie mniej niż 1 000 mm | * |
| 55 | Maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego | Nie mniej niż 1 000 mm | * |
| 56 | Wymiary palety: 630 mm x 630 mm | TAK |  |
| 57 | Nośność jednej palety systemu paletyzacji | Nie mniej niż 1 200 kg | * |

*- w polach kolumny nr 4 tabeli z gwiazdką (*) należy wskazać wartości parametrów oferowanego urządzenia, w pozostałych polach tabeli należy wskazać: TAK lub NIE.

- OFEROWANA CENA

- Cena netto obrabiarki CNC: ……………………………………………………………………

słownie: ………………………………………………………………………………………...

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………

- Cena netto systemu paletyzacji: ………………………………………………………………...

słownie: …………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………

- Cena łączna netto przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………

słownie: …………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………

- OKRES GWARANCJI (w miesiącach) – Obrabiarka CNC

Oferowany przez naszą firmę okres gwarancji dla Obrabiarki CNC wynosi ……….miesięcy.

- OKRES GWARANCJI (w miesiącach) – System paletyzacji

Oferowany przez naszą firmę okres gwarancji dla Systemu paletyzacji wynosi ……….miesięcy.

- KOSZT ROBOCZOGODZINY SERWISU POGWARANCYJNEGO - Obrabiarka CNC

Oferowany przez naszą firmę koszt netto roboczogodziny serwisu pogwarancyjnego, obejmujący koszty pracy, zakwaterowania i dojazdu dla Obrabiarki CNC w okresie minimum 3 lat po zakończeniu okresu gwarancji wynosi …..PLN.

- KOSZT ROBOCZOGODZINY SERWISU POGWARANCYJNEGO – System paletyzacji

Oferowany przez naszą firmę koszt netto roboczogodziny serwisu pogwarancyjnego, obejmujący koszty pracy, zakwaterowania i dojazdu dla Systemu paletyzacji w okresie minimum 3 lat po zakończeniu okresu gwarancji wynosi …..PLN.

Oferta jest ważna przez 60 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu ofertowym.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, w tym w projekcie umowy na dostawę i akceptujemy je bez zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

…………………………..						………………………………

data sporządzenia oferty                                                                      	Podpis i pieczęć Dostawcy

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy w stosunku do Zamawiającego podmiotem powiązanym z nim osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Dostawcy) zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………..						………………………………

data 			                                                                      	Podpis i pieczęć Dostawcy

# Footnotes

W miejscu na podpis i pieczęć należy złożyć czytelny podpis lub uzupełnić podpis pieczątką imienną oraz pieczęcią firmową